## Slide 1: CS21106 高级硬件设计(FPGA)
刘大江
计算机学院
研究小课题
支持 CGRA 软件流水的调度
2020春季

## Slide 2: 可重构计算中的软件流水的调度
可重构计算：粗粒度可重构架构（Coarse-Grained Reconfigurable Architecture，CGRA）是一种兼具编程灵活性和高能量效率的一种新型计算平台，适合加速计算密集型应用。
软件流水：通过最小化循环启动间隔来增加循环并行性的循环优化技术。
问题定义：对循环体 DFG 进行调度，使调度之后的DFG 满足资源约束和长依赖约束，最小化CGRA计算阵列的处理单元使用量。

## Slide 3: CGRA 架构
CGRA由数据存储、配置存储和处理单元（PE）阵列组成。
PE 阵列由10-100个PE以二维排列的方式构成，相邻的 PE 之间可以交换数据。
每个 PE 由一个功能单元 FU 和 一个寄存器堆 RF 组成

## Slide 4: Time Extended CGRA：TEC
PE 阵列可以时域扩展，分时复用执行不同的算子
FU 可以连接到下一时刻邻居 PE 或自身PE 的 FU，但不能连到斜对角 PE
RF 的数据只能传递到自己 PE 的 FU
FU上可以布局算子，RF上只能传递数据
PE0
PE3
PE2
PE1
PE0
PE3
PE2
PE1
PE0
PE3
PE2
PE1
T1
T2
T3
PE0 PE1 PE2 PE3
FU
RF

## Slide 5: 循环软件流水
启动间隔（Initiation Interval, II）：相邻循环迭代的启动时间之差
减小 II 可以增加并行度，但是 II 也受限于循环间依赖和资源的约束，受依赖约束的最小 II 称为 RecMII，受资源约束的最小 II 称为 ResMII，实际 MII = Max(RecMII, ResMII)
循环流水后最小重复单元称为 Kernel，由来自不同循环迭代的算子组成。
For i=1:N
a[i] = b[i-1] + 2;
b[i] = a[i] << 3;
c[i] = b[i] >> 2;
d[i] = a[i] – 6;
e[i] = c[i] + d[i];
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
i=1
i=2
i=3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
II=3
II=2
kernel
kernel

## Slide 6: CGRA 上的模调度（1）
通过计算 MII 得到初始 II
资源约束：如果两个算子 vi,vj 的时间步对 II 取模之后相等 ti % II = tj % II，则他们处于 TEC 的同一层，要在一起竞争 PE 资源
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
II=3
kernel
PE0 PE1 PE2 PE3
5
1
2
4
3

## Slide 7: CGRA 上的模调度（2）
调度后的长依赖通过寄存器 RF 传输，而 RF 只能由自身PE的 FU 访问，因此要求长依赖的目标节点和源节点必须放在同一个 PE 上。
依赖长度约束：模调度时间相同 (ti % II = tj % II) 的算子 vi 和 vj 处于 TEC 的同一层，因此调度结果不能出现依赖长度等于 II 或者 II 倍数的调度方案。
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
II=3
kernel
PE0 PE1 PE2 PE3
5
1
2
4
3

## Slide 8: 问题1：支持 CGRA 软件流水的调度
假设：资源类型只有一种（即PE资源），PE的数量为16，每个 PE 支持给定 DFG 中的任意算子
目标函数：最小化 PE 的使用数量
约束：
  依赖约束：保证依赖的算子的先后顺序
  资源约束：TEC 中同一层的算子数量不超过 PE 的数量
  依赖长度约束：没有依赖长度等于II或II倍数的依赖
建模方式：可以用 ILP 建模，也可以用其他启发式算法。

## Slide 9
最大的DDG延迟():大于或等于DDG图的关键路径长度。
如图(b)
可路由算子集合(R):如果某个算子至少有一条出边可以跨越多个时间步，那么此算子可放在R集合中。
如图（b）, 边1 → 8，跨越T0到T3；如边4 → 2,跨越T3到T5.所以图(b)的 R集合为{1, 4, 8, 9}
问题2：映射友好的CGRA调度

## Slide 10
Time
T0
1
8
2
3
4
9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
5
6
7
算子n可放置的最早时间步（）：如图，算子1,4,8,9最早时间步分别为0,3,1,2
算子调度可放置的最晚时间步（）：如图，算子1,4,8,9的最晚时间步分别为0,3,3,5
Time
T0
1
8
2
3
4
9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
5
6
7
算子n的机动性(),它的取值范围为[,最晚时间步] ，如图
算子1,算子4,算子8 和算子9 的机动性分别为 [0,0], [3,3], [1,3] ,[2,5]
算子的扩展机动性(): ，它取值范围为[最早时间步, ], =[1,4], =[3,4]
最晚路由时间步()：
， 为算子的子算子；
如算子8有两个子算子5和9, =4, =5，那么=-1=4
如果是跨越周期的依赖，如算子4，
=1+4-1=4
边集合 (E):原始DDG图的依赖边集合
内存访问延迟(): ，它是内存路由的最小延迟，包括数据存，数据持有，数据取；
假设数据存取执行时间为一个时间步，那么=3
: PEA 阵列中PE的数量
Time
T0
1
8
2
3
4
9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
5
6
7
Time
T0
1
8
2
3
4
9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
5
6
7
1
8
2
3
4
9

## Slide 11
:算子n在
:算子n在i时间步存在内存中，在j时间步插入一个store算子，
:算子n在i时间步存在内存中,在j时间步插入一个load算子；
:使用的PE最多数量，取模后每一时间步的op算子个数要小于或等于

## Slide 12
约束：
算子的调度时间步是唯一的
一旦算子的调度时间步确定，该算子其他可能的调度时间步的路由资源都是不可行的
插入load算子和插入store算子要同时存在
PE路由和memory路由是互斥的,即一旦使用了pe进行路由就不能使用memory进行路由
依赖约束
PE资源约束，每一时间步的算子数量不能超过CGRA上的PE数量
在每一个时间步，内存访问算子（load和store算子）的数量不能超过Bank的数量
路由方式：
PE 路由：
寄存器路由：数据通过PE的RF进行路由，即在长依赖中，算子在不同时间步只能存放在同一个PE上
Memory routing:将长依赖数据，先存起来，快要使用时再取出来的方法进行路由
目标函数：
权重系数，Npe表示最大资源使用量（即调度后DFG最大的宽度），N­ins表示插入的路由算子的数量。

## Slide 13: ILP 编程环境 PuLP
PuLP is an LP modeler written in python. PuLP can generate MPS or LP files and call GLPK, COIN CLP/CBC, CPLEX, and GUROBI to solve linear problems.
  x = LpVariable("x", lowBound=None, upBound=None, cat='Integer')
  y = LpVariable("y", lowBound=None, upBound=None, cat='Integer')
  prob = LpProblem("myProblem", LpMinimize)
  prob += x + y <= 2
  prob += -4*x + y
  status = prob.solve()
  注意：cat 用来指定变量是离散(Integer,Binary)还是连续(Continuous).

## Slide 14: 研究项目评分
研究报告 20 分
  背景描述
  问题定义
    目标+约束
  问题求解
  结果及讨论
    至少给10个DFG（算子数量10-100），分析调度结果和编译时间
  小组分工
代码实现 20 分
  书写规范
  功能验证
    助教检查时任意给定算子数量小于100的 DFG，看能否产生正确调度
  性能验证
    助教检查时给定算子数量为100的DFG，看编译时间多长

## Slide 15: 输入格式
1
3
2
4
5
6
7
8
9
11
10
T0
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T7
节点编号 | 子节点 1 | 边类型 | 子节点 2 | 边类型 | 子节点 3 | 边类型 | 子节点 4 | 边类型 | 开始时间步 | 结束时间步 | 节点类型 | 有无父节点
1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1
节点类型：0 表示无机动性的节点；1 表示具有机动性的节点
不同节点以换行符分割
边的类型：0 迭代内依赖；1 迭代间依赖
节点内部不同字段以逗号分割

## Slide 16: 输出格式
节点编号 | 时间步 | 子节点1 | 子节点2 | 子节点3 | 子节点4 | 节点类型 | 原节点编号
1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3
4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
1
3
2
4
5
6
7
8
9
11
10
T0
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T7
One scheduled result with resource constraint is 4 at each time step (II = 3)

## Slide 17: 参考资料
PuLP 2.0: https://pypi.org/project/PuLP/

## Slide 18: 谢谢